Приложение 1

Перечень испытаний битума, проводимых лабораторией ООО «РАД»

| № | Наименование испытания | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 ОС | Пенетрометр полуавтоматический Е416-5295/01 |
| 2 | Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 ОС | Пенетрометр полуавтоматический Е416-5295/01 |
| 3 | Температура размягчения по КиШ, ОС | Комплект для определения температуры размягчения битума по КиШ |
| 4 | Растяжимость, см, при 25 ОС | Дуктилометр ДАФ-1480 |
| 5 | Растяжимость, см, при 0 ОС | Дуктилометр ДАФ-1480 |
| 6 | Температура хрупкости, ОС | Аппарат АТХ-20 |
| 7 | Температура вспышки, ОС | Аппарат ТВО |
| 8 | Изменение температуры размягчения после прогрева, ОС | Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350, комплект для определения температуры размягчения битума по КиШ |

Среднее время испытания образца битума на соответствие ГОСТ 222245-90 – 2 рабочих смены.

Приложение 2

Перечень испытаний эмульсии, проводимых лабораторией ООО «РАД»

| № | Наименование испытания | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов | Не требуется специализированного оборудования |
| 2 | Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | Не требуется специализированного оборудования |
| 3 | Условная вязкость при 20 ОС, с | Вискозиметр ВУБ-1Ф |
| 4 | Условная вязкость при 25 ОС, с (по ASDM D-88) | Вискозиметр Сэйболта-Фурола |
| 5 | Сцепление с минеральными материалами | Не требуется специализированного оборудования |
| 6 | Остаток на сите № 014, % по массе | Сито № 014 |
| 7 | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе: - через 7 суток; - через 30 суток | Сито № 014 |
| 8 | Устойчивость при транспортировании (по ГОСТ Р 52128) | Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-02 |
| 9 | Устойчивость при транспортировании (по СТО-58540793-003-2008) | Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-02, сито №0315 |
| Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии* |
| № | Наименование испытания | Оборудование |
| 10 | Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 ОС | Пенетрометр полуавтоматический Е416-5295/01 |
| 11 | Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 ОС | Пенетрометр полуавтоматический Е416-5295/01 |
| 12 | Температура размягчения по КиШ, ОС | Набор для определения температуры размягчения битума по КиШ |
| 13 | Растяжимость, см, при 25 ОС | Дуктилометр ДАФ-1480 |
| 14 | Растяжимость, см, при 0 ОС | Дуктилометр ДАФ-1480 |
| 15 | Эластичность при 25 ОС, %, не менее | Дуктилометр ДАФ-1480 |

*Требуется 3-4 дня для предварительной подготовки образца (испарение воды из эмульсии)

Среднее время испытания образца эмульсии на соответствие ГОСТ Р 52128-2003  по п. 1- 9 (исключая пункт 7)  - 6 рабочих дней.

Приложение 3

Перечень работ по подбору рецептур эмульсий и ЛЭМС, проводимых лабораторией ООО «РАД»

| № | Наименование испытания | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Подбор рецептуры эмульсии для подгрунтовки |
| 1 | Испытание битума (смотри Приложение 1) |
| 2 | Производство лабораторных образцов эмульсии | Лабораторная установка VSS Emultech |
| 3 | Испытание эмульсии (смотри Приложение 2) |
| 4 | Подбор рецептуры эмульсии под конкретные условия работы | Не требуется специализированного оборудования |
| Подбор рецептуры эмульсии для ямочного ремонта |
| 1 | Испытание битума (смотри Приложение 1) |
| 2 | Испытание минерального материала: - рассев | Грохот, комплект сит С30/38 |
| 3 | Производство лабораторных образцов эмульсии | Лабораторная установка VSS Emultech |
| 4 | Испытание эмульсии (смотри Приложение 2) |
| 5 | Подбор рецептуры эмульсии под выбранный минеральный материал и конкретные условия работы | Не требуется специализированного оборудования |
| Подбор рецептур эмульсии и ЛЭМС для устройства слоя износа типа «Сларри Сил», «Микросюрфейсинг» |
| 1 | Испытание битума (смотри Приложение 1) |
| 2 | Испытание минерального материала: - сухой рассев; - мокрый рассев; - песчаный эквивалент; - определение вредных примесей с использованием метиленового-голубого | Грохот, комплект сит С30/38 Грохот, комплект сит С30/38 Комплект для определения S.E. Магнитная мешалка, бюретка для титрования |

| № | Наименование испытания | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 3 | Производство эмульсии на лабораторной мельнице | Лабораторная установка VSS Emultech |
| 4 | Испытание эмульсии (смотри Приложение 2) |
| 5 | Подбор рецептур эмульсии и ЛЭМС (подбор концентрации эмульгатора в эмульсии для обеспечения требуемого времени смешивания, скорости распада и требуемого набора прочности; подбор соотношения компонентов ЛЭМС) | Оборудование для определения мокрого абразивного износа Оборудование для испытания нагруженным колесом Оборудования для определения когезии по Хилту |

Среднее время подбора рецептуры эмульсии для проведения подгрунтовки- 8 рабочих смены (минимум 3 рабочие смены по сокращенной программе).

Среднее время подбора рецептуры эмульсии для ямочного ремонта - 10 рабочих смены (минимум 5 рабочих смен по сокращенной программе).

Среднее время подбора рецептуры эмульсии для устройства слоя износа типа «Сларри Сил», «Микросюрфейсинг» - 15 рабочих смены (минимум 12 рабочих смен).